## Slide 1: Studio dell’esposizione di Mini-EUSO per l’osservazione di meteore
Relatore: Prof. Mario Edoardo Bertaina
Correlatori: Dott. Daniele Gardiol
Dott. Dario Barghini
Università degli studi di Torino
Facoltà di Fisica
Corso di Laurea in Fisica
Candidato: Francesca Ferraiuolo
Anno Accademico 2021/2022
17 novembre 2022
Tesi di laurea

## Slide 2
JEM-EUSO e Mini-EUSO
Meteore
Trigger per meteore
Simulazioni
Efficienza e Esposizione
Conclusioni
Indice

## Slide 3
JEM-EUSO
Joint Experiment Missions for
Extreme Universe Space Observatory
Programma rivolto alla ricerca scientifica per l’osservazione degli Ultra High Energy Cosmic Rays (UHECR)
Altri obiettivi:
  Emissione UV
  Detriti spaziali
  Meteore
  Nucleariti
  Fulmini, TLEs

## Slide 4
Mini-EUSO
Multiwavelength Imaging New Instrument for Extreme Universe Space Observatory
Misure dell’emissione UV nell’atmosfera e da sorgenti terrestri, UV range (290 – 430 nm)
Installato su una finestra trasparente agli UV rivolta verso il nadir, sul modulo russo Zvedza della ISS
(7 ottobre 2019)
Rivelatore delle dimensioni 36 x 36 x 62 cm3 , due lenti Fresnel, 25 cm di diametro
Ampio campo di vista ()
Tre diverse scale di tempo per acquisizione dati: D1 (2.5 μs), D2 (320 μs) e D3 (40.96 ms)

## Slide 5
Meteore
Cometa: ghiaccio, roccia e gas ghiacciati
Asteroide: roccia, ferro o ghiaccio
Meteoroide: piccolo asteroide
Meteora: Emissione di luce

## Slide 6
Trigger Offline
Traccia dei pixel oltre la soglia su 4 GTU consecutive (D3)
La soglia è impostata a livello di pixel: , calcolata sulle ultime 16 GTU
Un evento viene scartato se vengono attivati più di 64 pixel contemporaneamente e sulla stessa EC
Dopo questo trigger, si ha un’altra selezione per escludere eventi troppo deboli e non meteorici
Un evento viene scartato se
Gli eventi vengono quindi esaminati ad occhio e classificati

## Slide 7
Distribuzione Magnitudine
Decrescita per
Bias osservativo per queste magnitudini
Koschny and Drolshagen, 2016, Flux densities of meteoroids derived from optical double-station observations, Planetary and Space Science
Notes: 14 sessioni osservative

## Slide 8
Esempio di meteore rilevate
Esempio di falso positivo
Esempio di meteora intensa
Esempio di meteora
Notes: Meteora: ,27/09/2019, 18:39:01
Meteora intensa : Session 11, 21/02/2020, 21:48:57 UTC Indian Ocean
Falso positivo: Session 13, 13/03/2020, 22:59:36 UTC, Germany

## Slide 9
Simulazioni
Simulare eventi meteora nel campo di vista di Mini-EUSO per dedurre l’efficienza di rilevazione e quindi l’esposizione, in funzione della magnitudine e background
Generazione random dei parametri della meteora. Input = (amag, bkg)
  Velocità (), Inclinazione (),
  Densità ()…
  Altezza, velocità e azimuth del moto della ISS
Risolvere il modello dinamico delle meteore: , ,
Aggiungere la mappa di background
Trigger + post processamento

## Slide 10
Implementazione Background
Opzione 1: Meteore simulate su Background Reale
Selezionare dati reali di Mini-EUSO
Aggiungere meteore simulate, variando la magnitudine
Trigger
Ottenere l’esposizione
Limitazione! Bisogna far girare le simulazioni
per ogni orbita, per ogni sessione di dati
  70 sessioni con 5-8 orbite
Opzione 2: Meteore simulate su Background Simulato
Generare un background simulato costante, variando il livello di background
Aggiungere meteore simulate, variando la magnitudine
Trigger
Ottenere una relazione per l’efficienza
Applicare ai dati di Mini-EUSO, dove b è calcolato come medie su

## Slide 11
Meteore simulate su background reale(1)
Dati 30/12/2019, 18:11:21

## Slide 12
Selezione dati reali, background reale + eventi individuati da Mini-EUSO
Meteore simulate su background reale(2)
Background reale
Rimozione degli eventi
= Dati
= Filtro digitale Savitzky-Golay
(polinomio cubico)
+

## Slide 13
Meteore simulate su background reale(3)
Dati 30/12/2019, 18:11:21

## Slide 14
Aggiunta delle meteore simulate (100), variando la magnitudine
Meteore simulate su background reale(4)
n eventi rilevati
Trigger
Calcolo dell’ Efficienza e dell’Esposizione
30/12/2019, 19:53:17
M = +4.5
30/12/2019, 19:53:17
M = +2
M = +0
30/12/2019, 18:30:01
Notes: TriggerSD che corrisponde al primo trigger
CheckGtu= post-processamento per escludere i falsi trigger

## Slide 15
Efficienza (1)
1
2
7
Dati utilizzati, 30/12/2019 – 31/12/2019
Ogni orbita 15 file

## Slide 16
Efficienza (1)
Esempi in cui si riscontra andamento simile tra i due metodi
dati bkg cost
Parametri della funzione logistica generalizzata
  Asintoto inferiore a sinistra
  Asintoto superiore a destra
  Tipicamente ha il valore di 1
  Parametro di asimmetria
  Tasso di crescita
dati bkg cost

## Slide 17
Efficienza (2)
Esempi in cui si riscontra discrepanza tra i due metodi
dati bkg cost
dati bkg cost

## Slide 18
Efficienza-Valore medio
Orbita 1
Orbita 2
Orbita 7
dati bkg cost
dati bkg cost
dati bkg cost

## Slide 19
Esposizione e Densità di flusso
Distribuzione eventi reali in funzione della Magnitudine
Range di Magnitudine
Esposizione
Tempo
Area

## Slide 20
Densità di flusso (1)
Dati ricavati da background reale
Dati ricavati da background costante

## Slide 21
Densità di flusso (2)
La correzione riporta l’andamento atteso
Dati utilizzati per ricavare andamento
Dati utilizzati come confronto
Magnitudine | Massa (kg)
Magnitudine | Massa (kg)
Conversione Magnitudine - Massa
Abdellaoui et al., 2017, Meteor studies in the framework of the JEM-EUSO program, Planetary and Space Science

## Slide 22
Conclusioni
Ho svolto lo stage presso l’Osservatorio di Torino in merito al progetto JEM-EUSO, in particolare per lo studio delle meteore con Mini-EUSO
Si è studiata l’efficienza e quindi l’esposizione dello strumento per correggere il bias osservativo presente ad alte magnitudini
Ho collaborato alla scrittura del codice per inserire meteore simulate su background reale:
  Rimozione degli eventi dai dati Mini-EUSO
  Aggiunta delle meteore simulate su background reale
  Efficienza e esposizione in funzione della magnitudine
Si è evidenziata un’analogia tra i due metodi utilizzati quando il background reale è molto pulito mentre una discrepanza quando il background è rumoroso.
Si è calcolata l’esposizione per potere ottenere una densità di flusso e si è ritrovato l’andamento atteso

## Slide 23
SLIDE DI BACKUP

## Slide 24
Missioni JEM-EUSO
EUSO-TA
EUSO Balloon
EUSO-SPB1
TUS
Mini-EUSO
EUSO-SPB2
K-EUSO
POEMMA

## Slide 25
Mini-EUSO
Tre costituenti principali:
  Sistema ottico
  Superficie focale
  Sistema acquisizione dati
Rivelatore delle dimensioni 36 x 36 x 62 cm3 ,due lenti Fresnel, 25 cm di diametro, con ampio campo di vista (44° dal PDM)
La radiazione incide sul PDM, una matrice di 36 MAPTs (2304 pixels)
Tre diverse scale di tempo per acquisizione dati: D1 (2.5 μs), D2 (320 μs) and D3 (40.96 ms)

## Slide 26
Meteore
Moto orbitale
  Velocità di entrata: 11-72 km/s
Pre-heating
  Aumento della temepratura di superficie: 500-1000 K
Ablazione
  Emissione di luce dovuta alla ionizzazione degli elementi
Dark-flight
  Termina l’emissione di luce

## Slide 27
Magnitudine
In astronomia l’intensità viene espressa in termini di magnitudine
Per avere una scala assoluta, le magnitudini sono riferite ad flusso relativo al punto zero
Nel sistema VEGAMAG il flusso di Vega viene preso come riferimento.

## Slide 28
Generazione random dei parametri della meteora. Input = (amag, bkg)
  Velocità () + tipo di evento (0 = asteroidale, 1 = cometario)
  Inclinazione (), azimuth ()
  Densità meteoroide ( vs type)
  Coefficiente di ablazione ( vs )
  Parametri di simmetria ( vs , )
  Efficienza luminosa ( vs , )
  Altezza, velocità e azimuth del moto della ISS
Risolvere equazione delle meteore: ,
Definire il range di altitudine dove la meteora è visibile
Generazione random di nel PDM e risolvere vs
Generare un video sovracampionato implementando le meteore
Integrare sul tempo e proiettare su sul PDM
Integrare sullo spazio
Aggiungere la mappa di background
Trigger + trigger post processamento
Schema generazione evento

## Slide 29
Filtro digitale e interp. Akima
Filtro digitale Savitzky-Golay, i dati consistono in un set di punti con . Essi vengono trattati con un set di coefficienti di convoluzione, . I nuovi set di punti saranno con con
Interpolazione Akima spline, è un tipo di spline not-smoothing. Dato un insieme di punti , la spline sarà una funzione che li attraversa. A questi punti, la sua pendenza è una funzione della posizione dei punti fino a . In particolare definiamo come la pendenza del segmento che collega a La spline è definita la funzione cubica a tratti tra cui il valore compreso tra i punti e è il polinomio cubico univoco
Dove i vari coefficienti dipendono da
Notes: Un filtro Savitzky-Golay è un filtro digitale che può essere applicato a un insieme di punti dati digitali allo scopo di uniformare i dati, ovvero aumentare la precisione dei dati senza distorcere la tendenza del segnale. Ciò si ottiene, in un processo noto come convoluzione, adattando successivi sottoinsiemi di punti dati adiacenti con un polinomio di basso grado mediante il metodo dei minimi quadrati lineari. Quando i punti dati sono equidistanti, è possibile trovare una soluzione analitica per le equazioni dei minimi quadrati, sotto forma di un unico insieme di "coefficienti di convoluzione" che possono essere applicati a tutti i sottoinsiemi di dati, per fornire stime del livellato segnale, (o derivati ​​del segnale livellato) nel punto centrale di ogni sottoinsieme. Bisogna sapere anche come si determinano i coefficienti di convoluzione?
Akima: Akima spline è un tipo di spline non levigante che fornisce buoni accoppiamenti alle curve in cui la derivata seconda varia rapidamente.[1] La spline di Akima è stata pubblicata da Hiroshi Akima

## Slide 30
Area visualizzata da Mini-EUSO
Terra
Meteora, 100 km
ISS, 400 km
A
B
Notes: Un filtro Savitzky-Golay è un filtro digitale che può essere applicato a un insieme di punti dati digitali allo scopo di uniformare i dati, ovvero aumentare la precisione dei dati senza distorcere la tendenza del segnale. Ciò si ottiene, in un processo noto come convoluzione, adattando successivi sottoinsiemi di punti dati adiacenti con un polinomio di basso grado mediante il metodo dei minimi quadrati lineari. Quando i punti dati sono equidistanti, è possibile trovare una soluzione analitica per le equazioni dei minimi quadrati, sotto forma di un unico insieme di "coefficienti di convoluzione" che possono essere applicati a tutti i sottoinsiemi di dati, per fornire stime del livellato segnale, (o derivati ​​del segnale livellato) nel punto centrale di ogni sottoinsieme. Bisogna sapere anche come si determinano i coefficienti di convoluzione?
Akima: Akima spline è un tipo di spline non levigante che fornisce buoni accoppiamenti alle curve in cui la derivata seconda varia rapidamente.[1] La spline di Akima è stata pubblicata da Hiroshi Akima