ESPERIMENTO 3: MOMENTO DI UNA FORZA

Scopo dell’esperimento: studiare le leve e le condizioni di equilibrio.

MATERIALE A DISPOSIZIONE:

1 asta di stativo

1 leva provvista di 12 fori per parte, equidistanti di 4 cm e allineati

lungo l’asse mediano

1 disco metallico con tre scalini (diametri 5, 15 e 20 cm)

pesi di 50 g l’uno

1 dinamometro di precisione da 2 N…. Sensibilità …..

1 dinamometro di precisione da 5 N  Sensibilità …..

filo

BREVI RICHIAMI DI TEORIA.

La grandezza che misura l’efficacia di una forza nel produrre la rotazione è chiamata momento della forza M. Il momento di una forza può essere orario oppure antiorario, a seconda del senso di rotazione che tende a produrre: in tal caso viene considerato rispettivamente negativo (rotazione oraria) o positivo (rotazione antioraria).

R è la distanza tra il punto di applicazione della forza e il punto O, in cui la sbarra è fissata.

L è il braccio della forza.

Il momento è dato dal prodotto della forza per il braccio.

Condizione per l’equilibrio statico di un corpo esteso:

PARTE I: Esperimento sui diversi tipi di equilibrio.

a) EQUILIBRIO INDIFFERENTE.

- Dalle due parti della leva e ad uguale distanza dal baricentro S, appendere nei fori della linea mediana lo stesso numero di pesetti.

- Spostare la leva in diverse posizioni, fermarla e osservarne il comportamento.

a1 = a2	(	Ma1 = Ma2

b1 = b2	(	Mb1 = Mb2

RISULTATO ATTESO: la leva si trova in equilibrio in ogni posizione. I momenti da una parte e dall’altra della leva sono uguali e perciò la posizione del baricentro S non varia: si dice che il corpo si trova in equilibrio indifferente o indeterminato.

b) EQUILIBRIO STABILE.

- Dalle due parti della leva e ad uguale distanza dal baricentro S, appendere nei fori sotto la linea mediana lo stesso numero di pesetti. Se la leva si trova in posizione orizzontale, si stabilisce l’equilibrio.

- Spostare la leva in diverse posizioni, fermarla e osservarne il comportamento.

a1 = a2	(	Ma1 = Ma2

b1 > b2	(	Mb1 > Mb2

RISULTATO ATTESO: la leva viene spinta nella posizione di equilibrio originaria. Ruotando la leva intorno alla posizione di equilibrio non si ha più l’uguaglianza dei bracci b1 e b2 e di conseguenza anche i momenti Mb1 e Mb2 sono diversi. Il baricentro S si è quindi spostato lungo la mediana dalla parte con il momento più grande, cioè si solleva rispetto alla posizione originaria (S’); la condizione di equilibrio impone però che il baricentro assuma la posizione più bassa possibile e quindi la leva tende a ritornare nella posizione iniziale. Un corpo il cui baricentro viene sollevato lasciando una posizione iniziale di equilibrio si dice in equilibrio stabile.

c) EQUILIBRIO INSTABILE.

- Dalle due parti della leva e ad uguale distanza dal baricentro S, appendere sopra la linea mediana lo stesso numero di pesetti mediante un filo passante. Se la leva si trova in posizione orizzontale, si stabilisce l’equilibrio.

- Spostare la leva dalla posizione di equilibrio e osservarne il comportamento.

a1 = a2	(	Ma1 = Ma2

b1 < b2	(	Mb1 < Mb2

RISULTATO ATTESO: la leva ruota fino a raggiungere la posizione di equilibrio stabile (rotazione di 180°). Lo spostamento dovuto all’urto ha come effetto che non si ha più l’uguaglianza dei bracci b1 e b2 e di conseguenza anche i momenti Mb1 e Mb2 sono diversi. Il baricentro S si è quindi spostato lungo la mediana dalla parte con il momento più grande, cioè si abbassa rispetto alla posizione originaria (S’); il momento maggiore Mb2 fa si che la leva ruoti, trabocchi e oscilli intorno alla posizione di equilibrio stabile. Un corpo il cui baricentro si abbassa lasciando una posizione iniziale di equilibrio si dice in equilibrio instabile o labile

PARTE II: Esperimento sulle leve.

a) LEVA DEL PRIMO TIPO.

- Appendere da un lato della leva nei fori della linea mediana 4 pesetti (forza resistiva, FR).

- Appendere dal lato opposto e alla stessa distanza il dinamometro da 5 N (forza applicata, FA).

- Agendo sul dinamometro, portare la leva in posizione orizzontale e misurare l’intensità della forza esercitata; ripetere la misura 3 volte.

| FA | Forza peso (N) | Mis 1 | Mis 2 | Mis 3 | Incertezza statistica(N) | Incertezza strum. (N) | Incertezza totale sulla misura(N) | Risultato con errore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 pesetti |  |  |  |  |  |  |  |  |

RISULTATO ATTESO: il valore misurato dal dinamometro è pari alla forza peso dell’oggetto.

b) LEVA DEL SECONDO TIPO.

- Appendere da un lato della leva, nel terzo foro della linea mediana dal centro, 3 pesetti (forza resistiva).

- Appendere il dinamometro da 5 N (forza applicata) all’estremità della leva dallo stesso lato dei pesetti, con verso opposto.

- Agendo sul dinamometro, portare la leva in posizione orizzontale e misurare l’intensità della forza esercitata; ripetere la misura 3 volte.

| Posizione | Mis 1 | Mis 2 | Mis 3 | Incertezza statistica(N) | Incertezza strum. (N) | Incertezza totale sulla misura(N) | Risultato con errore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terzo foro (12 cm) |  |  |  |  |  |  |  |

RISULTATO ATTESO: il valore misurato dal dinamometro è inferiore alla forza resistiva (leva vantaggiosa)

c) LEVA DEL TERZO TIPO

- Appendere all’estremità della leva 2 pesetti (forza resistiva).

- Appendere il dinamometro da 5 N (forza applicata) nel terzo foro dal centro, dallo stesso lato dei pesetti.

- Agendo sul dinamometro, portare la leva in posizione orizzontale e misurare l’intensità della forza esercitata; ripetere la misura 3 volte.

| Posizione | Mis 1 | Mis 2 | Mis 3 | Incertezza statistica(N) | Incertezza strum. (N) | Incertezza totale sulla misura(N) | Risultato con errore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terzo foro (12 cm) |  |  |  |  |  |  |  |

RISULTATO ATTESO: il valore misurato dal dinamometro è superiore alla forza resistiva (leva svantaggiosa).

d)

- Appendere tre pesetti ad una delle estremità della leva (12° foro).

- Appendere due pesetti nel 6° foro dal centro, dalla parte opposta rispetto ai tre pesetti.

- Calcolare la forza che bisogna aggiungere ai due pesetti per portare il sistema in equilibrio.

- Verificare con il dinamometro il valore calcolato (utilizzare il dinamometro più opportuno).

e)

- Appendere tre pesetti ad una delle estremità della leva (12° foro).

- Appendere due pesetti nel 9° foro dal centro, dalla parte opposta rispetto ai primi.

- Calcolare la forza che bisogna aggiungere nel 12° foro, dallo stesso lato dei due pesetti, per portare il sistema in equilibrio.

- Verificare con il dinamometro il valore calcolato (utilizzare il dinamometro più opportuno).

PARTE III: Esperimento sui momenti.

a) CARRUCOLA.

- Fissare un filo al perno della ruota più esterna e arrotolarlo attorno ad essa una volta; fissare il dinamometro da 2 N all’altra estremità del filo.

- Fissare un secondo filo al perno della ruota più interna e appendere all’altra estremità 3 pesetti .

- Agire sul dinamometro mantenendo il filo tangente alla ruota e facendo in modo che i perni siano allineati verticalmente.

- Segnare l’intensità misurata dal dinamometro; ripetere la misura 3 volte.

- Ripetere l’esperimento spostando il filo del dinamometro sul perno della ruota centrale e su quello della ruota più interna.

| Misura | Mis 1 | Mis 2 | Mis 3 | Incertezza statistica(N) | Incertezza strum. (N) | Incertezza totale sulla misura(N) | Risultato con errore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruota esterna |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruota centrale |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruota interna |  |  |  |  |  |  |  |

RISULTATO ATTESO: maggiore è il diametro della carrucola, minore forza è richiesta per sollevare i pesetti.

b) SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI APPLICAZIONE.

- Inserire un perno nella posizione C indicata in figura e fissare un filo con 3 pesetti.

- Inserire un perno nella posizione B3 e fissare un filo con 3 pesetti.

- Osservare la condizione di equilibrio.

- Spostare il perno nelle altre 4 posizioni e osservare l’equilibrio.

RISULTATO ATTESO: il punto di applicazione di una forza può essere spostato lungo la sua linea di azione, senza che questo modifichi la condizione di equilibrio.

# Text boxes

b1

S

a2

a1

b2

b1

S’

b2

a1

S

a2

S’

S

b1

b2

a2

a1

FA

FR

FA

FR

FA

FR